## Slide 1: 모바일 시스템 프로그래밍 - Make User Activity Tracker
7 조
2014136048 박서영

## Slide 2: Index
Application 구조 설명
구현 방법, 코드 설명
테스트 결과

## Slide 3: Application 구조

## Slide 4: 앱 구조
Manifest
- Android Manifest
Java
- 파일을 실행하여 출력하는 MainActivity
- 일을 실행하여 데이터를 저장하는 MainService
파일을 저장하는데 사용한 클래스 TextFileManager
Layout
MainActivity의 화면을 나타낸 activity_main

## Slide 5: 구현 방법과 코드 설명

## Slide 6: AndroidManifest
Permission 받을 내용들과
사용할 activity service 표기

## Slide 7: MainActivity
퍼미션 실행
오늘의 날짜 설정
MainService 실행
로그 기록 출력

## Slide 8: MainActivity – 기본 레이아웃 설명
1. 0000-00-00 부분
- 오늘 날짜 표기
2. 두번째 Recode
- 트래킹 기록 출력 부분
3. UPDATE Button
화면을 벗어나지 않고 트래킹 기록 출력할 때 사용

## Slide 9: MainActivity
사용 변수
onCreate 메소드
다중 퍼미션
서비스 시작
오늘의 날짜 출력

## Slide 10: MainActivity
퍼미션 관련 메소드
나머지 메소드
저장된 log기록을 출력하는 부분

## Slide 11: MainService
가속도 센서 사용 ( 걸음 수 )
GPS 센서 사용 ( 실외 지정 장소 파악 )
AP 사용 ( 실내 지정 장소 파악 )
데이터 저장 움직임. 체류 발생시 저장
- GPS 센서 사용 ( 지정되지않은 실외 실내 구분 )

## Slide 12: MainService – 효율성 및 정확성
가속도 센서
Wifi Scan
GPS 센서
움직임 파악
실내 지정 위치 파악
실외 지정 위치 파악
실내외 여부 판단
Hierarchical Sensing
움직임 정지 약 4분 40초 후 위치데이터를 분석,
위치데이터가 파악되지 않는다면 중복 실행을 통해 정확한 위치 값을 갖을 수 있도록 수행하였다.

## Slide 13: MainService – 효율성 및 정확성
5초 마다 1초씩 알람매니저를 통해 wakeLock 실행 가속도 센서 측정
처음 5초 후 알람 생성
-> 움직임이 있다면 05초 후 알람 생성 요청
-> 움직임이 없다면 10초 후 알람 생성 요청
최대 10초마다 한번씩은 걸음 수를 파악해서 움직임을 확인한다.
Adaptive Duty Cycling

## Slide 14: 움직임 – 이동 ( 처리 순서 )
움직임 확인 및 1분 이상 움직임 감지
감지 시간 측정
움직임 정지 -> 정지 시간과 감지 시간 +1분 계산
Log 데이터 입력

## Slide 15: 움직임 - 이동
가속도 센서를 이용해
움직임과 비 움직임을 구별
움직임으로 기록 되었을 때
일정 시간 동안 움직임 유지하면 움직임 측정 수행
움직임이 확인 되었을 때 처리

## Slide 16: 움직임 - 이동
움직임이 1분 이상
start 시간 측정
움직임이 1분 이상 지난 후, 움직임이 정지
End 시간 측정 및 시간 계산
log데이터에 기록

## Slide 17: 움직임 - 정지
가속도 센서를 이용해
움직임과 비 움직임을 구별
정지로 기록 되었을 때
일정 시간 동안 체류 유지하면 위치 측정 수행
정지가 확인 되었을 때 처리

## Slide 18: 움직임 – 정지 ( 처리 순서 )
정지 확인 및 5분 이상 정지 감지, 감지 시간 측정
저장 실내 AP데이터 분석 후, 지정된 실내 확인
저장 실외 GPS 측정
지정된 시간 안에 GPS 값이 받아지지 않는다면, 지정되지 않은 실내 확인
GPS값 분석 후, 지정된 실외/지정되지 않은 실외 확인
움직임 시작 -> 정지 끝난 시간과 감지 시간 + 5분 계산
Log 데이터 입력
모든 구문에서 확인 시 측정 종료

## Slide 19: 움직임 – 정지 ( AP 데이터 확인 )
일정시간이 지나고 위치 파악하기 시작할 때, Wifi Scan으로 주변 AP데이터를 받아온다.
AP 데이터 비교 메소드
실내 지정된 위치가 아니라면 GPS 시작

## Slide 20: 움직임 – 정지 ( AP 데이터 확인 )
저장된 AP데이터와 측정된 AP 데이터를 비교해 저장된 실내 위치인지 확인한다.
AP 데이터 비교
AP 데이터를 저장해 놓은 클래스
place, ap_location를 통해 위치
측정 완료와 저장된 실내 위치 구분

## Slide 21: 움직임 – 정지 ( GPS 측정 및 확인 )
근접 경보 수행
일정시간동안 GPS값이 잡히지 않는다면
=> 지정되지 않은 실내
근접 경보가 울리지 않는다면
=> 지정되지 않은 실외
근접 경보가 울리면
=> 지정된 실외
일정시간동안 GPS값이 잡힌다면
=> 실외

## Slide 22: 움직임 – 정지 ( GPS 측정 및 확인 )
지정된 GPS 저장 클래스
근접 경보 설정
GPS값 측정 완료 시, 근접 경보 안에 위치할 때 수행

## Slide 23
움직임 – 정지 ( 시간 계산 및 log데이터 저장 )
설정된 place값을 비교하여
위치 데이터 저장

## Slide 24: TextFileManager
나머지 메소드
Log 데이터는 DownLoads 파일에 저장
Log 데이터 저장 파일명 “날짜+log.txt”

## Slide 25: 테스트 결과

## Slide 26: 화면에 출력되는 log데이터 모습

## Slide 27: 저장된 log.txt file 모습
테스트를 빠르게 하기 위해서 기록하는 체류시간을 감소시켜 수행

## Slide 28: Battery Historian 자원사용정보